Schmitke
________________________________________________________________________________

Modelvergleich

OSI-Model	TCP/IP-Model	Beispiel	Adresse
Application-L. / Pres.-Layer / Session-Layer / Transport-Layer / Network-Layer / Data-L. (Link-L.) / Physical-Layer	Appl.-Layer / Appl.-Layer / Appl.-Layer / Transport-L. / Internet-Layer / Network-Access-L. / Network-Access-L.	Daten / UDP-H. oder TCP-Header|Daten / IP-H.|TCP-H.|Daten / Frame-H.|IP-H.|TCP-H.|D.	Port / IPv4/IPv6 / MAC-A.

Well-Known-Ports
7	Echo	25	SMTP
9	Discard	53	DNS
13	DayTime	67/68	DHCP
20/21	FTP	80	HTTP → 443	HTTPS
22	SSH	110	POPv3 → 995	POP3S
23	Telnet	143	IMAP → 993 IMAP

Wireshark Übung
IP Adresse herrausfinden in WIN terminal: ipconfig /all; LNX: ifconfig

Übersicht im Browser unter: „ipv6 header the-linux-chanel“

IPv4 Header	IPv6 Header
Version IHL Type of Service Total Length / Identification Flags Fragment Offset / Time to Live Protocol Header Checksum / Source Address / Destination Address / Options Padding	Version Trafic Class Flow Label / Payload Length Next Header Hop Limit / Source Address / Destination Address

Frame ( Ethernet )

MAC Header ( 14 Bytes )			Data ( 46-1500 Bytes )	4 bytes
Destination MAC Address	Source MAC Address	EtherType	Payload ( Data )	CRC Checksum

Übung

Adresse in HEX	Destination MAC address	Source MAC address	EtherType
IPv4	UDP Header	DNS Header	Data

0000 08 f1 ea 16 8c dd 90 1b 0e 4b f0 c1 08 00 45 00
0010 00 3b 42 fc 00 00 80 11 00 00 ac 10 64 e5 ac 10
0020 67 f5 c7 78 00 35 00 27 25 34 8e 0a 01 00 00 01
0030 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 67 6f 6f 67 6c ASCII (77 77 77 06 ...) → www.googl...
0040 65 02 64 65 00 00 01 00 01

________________________________________________________________________________

0000 90 1b 0e 4b f0 c1 08 f1 ea 16 8c dd 08 00 45 00
0010 00 4b 61 59 00 00 80 11 b4 4d ac 10 67 f5 ac 10
0020 64 e5 00 35 c7 78 00 37 18 43 8e 0a 81 80 00 01
0030 00 01 00 00 00 00 03 77 77 77 06 67 6f 6f 67 6c
0040 65 02 64 65 00 00 01 00 01 c0 0c 00 01 00 01 00
0050 00 00 f6 00 04 d8 3a d4 83
________________________________________________________________________________

0000 e8 1c ba 79 cb 9f 90 1b 0e 4b f0 c1 08 00 45 00
0010 00 3c 18 52 00 00 ff 01 00 00 ac 10 64 e5 d8 3a
0020 d4 83 08 00 f7 fc 00 01 00 02 00 00 00 00 00 00
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
________________________________________________________________________________

0000 90 1b 0e 4b f0 c1 e8 1c ba 79 cb 9f 08 00 45 00
0010 00 3c 00 00 000 75 01 88 0d d8 3a d4 83 ac 10
0020 64 e5 00 00 ff fc 00 01 00 02 00 00 00 00 00 00
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Übung: IPv6
2A00:1450:4001:80E::2003
Netzwerk	ID

Übung

1.Welche der folgenden Zeilen enthält gültige IPv6-Adressen?
a) 1111:2222:3333:AAAA:BBBB:CCCC → ungültig, weil kein ::
b) 1:2:3:4:5:A:B:C → gültig
c) FE80::714A:1:D40 → gültig
d) 2001:0DB8::4A12::1 → ungültig, weil doppelt :: verwendet (immer nur einmal)
e) FEC0:3::AFC1:B4:51 → gültig

2.Wie lautet die ungekürzte IPv6-Adresse 2001:DB8::400:29?
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0400:0029

3.Welche Zeile enthält die kürzeste gültige Abkürzung der folgenden IPv6-Adresse?
2000:0300:0040:6000:5000:0009:0800:0070
a) 2:3:4:6:5:9:8:7
b) 2000:300:40:5:9:800:70
c) 2000:300:40:6000:5000:9:800:70 ← diese
d) 2000:300:40:6::5:9:800:70

4.Mit einem Protocolanalyser wurden die folgenden Pakete im eigenen Netz aufgezeichnet.
Trace 1: (IPv4 !!!! siehe erstes Byte = 4)
45 00 00 54 A1 1B 00 00 41 01 55 52 C0 A8 01 02
C0 A8 01 E9 00 00 9B E3 3F 1C 00 09 24 13 36 47
D5 98 0D 00 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23
Trace 2: (IPv6 weil erstes Byte = 6 )
60 00 00 00 00 40 11 40 FE 80 00 01 00 00 00 00
00 00 AF FF FE B4 00 51 FE 80 00 03 00 00 00 00
00 00 00 BE FE 30 01 F0 81 00 A4 6B 0C 1C 00 41
52 0F 36 47 9F 89 0C 00 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
a) Ermitteln Sie den Trace mit dem IPv6-Paket.
Trace 2 siehe erstes Bit
b) Nennen Sie die gekürzte IPv6-Sender-Adresse.
FE80:1::AFFF:FEB4:51
c) Nennen Sie die gekürzte IPv6-Empfänger-Adresse.
1415:1617:1819:1A1B:1C1D:1E1F:2021:2223
d) Auf welcher Schicht des TCP/IP-Protokoll-Stapels arbeitet das IPv6-Protokoll?
Internetschicht
e) Welches Protokoll der Transportschicht wurde in dem Trace mit dem IPv6-Paket benutzt?
11 aus binär zu dezimal wird 17 also UDP
f) Nennen Sie den Präfix-Bereich der Sender-Adresse.
FE80:0001:0000:0000
g) Nennen Sie den Interface-Identifier und die MAC-Adresse der Sender-Adresse.
FE80:1::AFFF:FEB4:51→ 0000:AFFF:FEB4:51 → MAC: 0000:AF:B4:51
Next Header Options:
0 – Hop by Hop
6 – TCP
17 – UDP
43 – Routing Header
44 – Fragment Header
50 – Encapsulation Security
51 – Authentication Header
58 – ICMPv6
59 – no Next Header
60 – Destination Header

Übung
2A02:2E0:3FE:3000::/56
Präfix
Aufgabe: Auf vier Standorte gleichmäßig aufteilen.
2A02:2E0:3FE:3000::/56
2A02:2E0:3FE:3040::/56
2A02:2E0:3FE:3080::/56
2A02:2E0:3FE:30B0::/56
weil 00 wird zu 0000 0000 und für vier Adressen brauchen wir die ersten zwei Bit
→ 0000 0000; 0100 0000; 1000 0000; 1100 0000

Wie viele Netze stehen pro Strandort zu Verfügung?	64